## Slide 1
主要内容：
任务四 串口控制交通灯
理解串行通信的原理，熟识CH340G串口芯片、RS-232接口，掌握应用其实现通信转换的方法；
掌握上位机与CC2530间的串口通信建立和配置方法；
掌握串口通信中数据收发的实现及典型应用的设计方法，完成上位机下达的指令、控制交通灯模式进行切换的功能开发。

## Slide 2
交通灯本地应用Zigbee模块上的按键控制交通灯功能切换，操作局限于指挥现场，不够合理。智能交通灯系统可与上位机通信联网，结合摄像头等监控设备的支持，由上位机根据观察到的路况迅速下达指令，控制交通灯灵活进行功能切换。本任务要求系统经串口接收远程主机下达的指令“r”时，切换至正常指挥功能(Routine)；下达指令“f”时，切换至限行功能（Forbid）。
任务四 串口控制交通灯
建立主机与交通灯硬件系统间的串行通信，搭建交通灯工作与控制系统；
完成指令发送与交通灯状态检测功能模块；
建立面向主机远程串行控制的交通灯管理程序；
烧写测试程序，实现交通灯式工作及控制方式的检测。
任务描述：
任务要求：

## Slide 3
CC2530与外设间
的串行通信
CC2530与上位机的连接与信号转换
1
2
知识储备
CC2530串口相关寄存
器及串行通信配置
3

## Slide 4
(1) 并行通信与串行通信
图1-4-1 并行通信和串行通信
并行通信各位数据同时传送、传输速度快、效率高，但需要的数据线较多、成本高、干扰大、可靠性差，且一般适用于短距离通信，多用于计算机内部各部件之间的数据交换。
串行通信需要的数据线少，成本低，但传输速度慢，效率低，特别适用于主机与主机、主机与外设之间的远距离通信。

## Slide 5
(1) 并行通信与串行通信
串行通信又分为同步串行通信和异步串行通信。
CC2530提供USART0和USART1两个串行通信接口，可运行于同步SPI模式或异步UART模式。

## Slide 6
①同步SPI模式串行通信
图1-4-2 SPI工作原理示意图
SPI串行外围设备接口，使MCU与各种外围设备通信息，主要应用在 EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器、数字信号处理器和数字信号解码器之间。
SPI是一种全双工高速连续串行传送数据的同步通信总线，只占用芯片管脚上四根线，节省PCB空间，简单易用，越来越多的芯片集成了这种通信协议。
(1) 并行通信与串行通信

## Slide 7
①同步SPI模式串行通信
图1-4-2 SPI工作原理示意图
串行同步通信的帧包括同步字符、数据块和校验字符
同步通信传输效率高，可用于点对多点，但要求收发双方的时钟严格同步，对硬件结构要求高。
接收设备持续对线路采样，在接收到的字符与同步字符比对成功后才将其后的数据块加以存储。
(1) 并行通信与串行通信

## Slide 8
(1) 并行通信与串行通信
②异步UART模式
图1-4-3 异步通信字符帧格式
数据位可5~8位。奇偶校验位可选，用于供双方按约定对数据进行正确性检查，可设定为奇校验、偶校验、无校验等。停止位为保持时间为1、1.5或2位的逻辑0低电平信号，信号长度由双方约定，接收端接收到该位时即知一帧字符已经传送完毕。空闲位在停止位后，线路处于逻辑1高电平，表示线路处于空闲状态，位数可变，用于填充帧间的空隙。
异步通信帧包括起始位、数据位、奇偶校验位（可选）和停止位（高电平）组成。起始位用于标志帧传送的开始，接收端检测到传输线上发送过来的字符帧起始位（逻辑0低电平）时，确定发送端已开始发送数据。

## Slide 9
(1) 并行通信与串行通信
②异步UART模式
异步串行通信一次传送一个帧。发送端发完一帧后，可经过任意长的时间间隔再发送下一帧；接收端通过传输线逐帧接收。
发送端和接收端可以按各自的时钟来控制数据的发送和接收，双方时钟源相互独立，互不同步。
异步通信简单，可允许双方时钟有一定误差，但异步通信效率较低，只适用于点对点传输。

## Slide 10
(2) CC2530串行通信接口
表1-4-1 串口与I/O端口对应关系
RX表示接收，TX表示发送。
通过PERCFG[1:0]可设置接口USART1、USART0与外部I/O引脚按Alt1、Alt2两种位置关系对应，0为默认Alt1，1为Alt2

## Slide 11
CC2530与外设间
的串行通信
CC2530与上位机的连接与信号转换
1
2
知识储备
CC2530串口相关寄存
器及串行通信配置
3

## Slide 12
CH340G串口芯片及上位机与CC2530间的信号转换
图1-4-5 CH340G芯片
CH340G是一种USB转串口芯片，其内部集成了USB2.0接口协议和串口通信协议，能够自动处理USB与串口之间的数据转换和协议转换。CH340G还可以作为单片机下载器使用，将程序下载到单片机中，实现单片机的烧录和更新。
CH340G芯片的性能表现优异，支持多种协议（如RS232、RS485、RS422、I2C、SPI等），可以实现远程控制和数据采集。
CC2530的USART口采用的是TTL电平，经该接口与PC机通信时必须进行输入/输出电平转换。

## Slide 13
CC2530与外设间
的串行通信
CC2530与上位机的连接与信号转换
1
2
知识储备
CC2530串口相关寄存
器及串行通信配置
1

## Slide 14
3.CC2530串口相关寄存器及串行通信配置
(1) CC2530串口相关寄存器
波特率控制寄存器 UxBAUD、
控制和状态寄存器UxCSR、
UART控制寄存器UxUCR、
通用控制寄存器UxGCR、
接收/发送数据缓冲寄存器UxDBUF。

## Slide 15
(1) CC2530串口相关寄存器

## Slide 16
(1) CC2530串口相关寄存器

## Slide 17
(1) CC2530串口相关寄存器

## Slide 18
(2) 串行通信控制
1
2
3
通信波特率
计算及设置
UART0的初始化
UART0端口
完成数据发送
4
数据接收中
断服务函数

## Slide 19
①通信波特率计算及设置
CC2530系统时钟采用高速晶振，串口运行在UART模式时，用内部的波特率发生器设置UART波特率。波特率由U1GCR 寄存器中的BAUD_E和U1BAUD寄存器的BAUD_M两个部分共同决定。波特率计算公式如下：
其中， F为单片机的系统时钟频率，可取16MHz RCOSC或32MHz晶振两者之一，其选择在CLKCONCMD寄存器中设置。

## Slide 20
①通信波特率计算及设置
表1-4-4 32MHz系统时钟常用的波特率设置

## Slide 21
(2) 串行通信控制
1
2
3
通信波特率
计算及设置
UART0的初始化
UART0端口
完成数据发送
4
数据接收中
断服务函数

## Slide 22
②UART0的初始化
解读初始化流程；
识记指令；

## Slide 23
(2) 串行通信控制
1
2
3
通信波特率
计算及设置
UART0的初始化
UART0端口
完成数据发送
4
数据接收中
断服务函数

## Slide 24
③UART0端口完成数据发送
字节发送
先将数据装填到寄存器U0DBUF中。当8位的发送/接收数据缓冲寄存器UxDBUF被写入数据后，自动送至TXDx引脚，开始逐位串行数据传输。
UxDBUF为双缓冲寄存器，数据发送启动后立即触发TX、设置中断标志UTX0IF且卸载数据缓冲器，使当前字节发送的同时新的字节能够装入数据缓冲器UxDBUF，支持数据的连续串行传输。

## Slide 25
③UART0端口完成数据发送
字符串发送

## Slide 26
(2) 串行通信控制
1
2
3
通信波特率
计算及设置
UART0的初始化
UART0端口
完成数据发送
4
数据接收中
断服务函数

## Slide 27
④数据接收中断服务函数
系统响应中断请求时，中断服务函数中先手工清除接收中断标志位URX0IF，再将数据从缓冲寄存器UxDBUF中转存到字节型变量temp，最后将变量RX_Flag置1，告知主函数数据接收操作已完成。

## Slide 28
检测与提升
测一测
详细描述CC2530的UART端口进行异步串行通信的初始化过程。
想一想
CC2530串口相关寄存器各自包含哪些内容？结合串口数据收发过程，总结其用法。

## Slide 29
本任务采用ZigBee模块模拟交通灯系统，并通过CC2530的串口与上位机建立通信。
系统启动后立刻向上机发送信息“智能交通灯系统开启并进入正常状态”，然后进入按上位机下达指令模式切换状态。
交通灯模块收到上位机下达的指令【r】时，切换至正常指挥功能，并向上位机发送信息“切换为限行状态”；
收到指令【f】时切换至限行功能，并向上位机报备并向上位机发送信息“切换为正常状态”。
任务规划与设计

## Slide 30
系统搭建及
串行通信连接
串口通信的初始化
1
2
任务规划与设计
UART0的数据发送与接收
3
指令控制应用主函数设计
4

## Slide 31: 1.系统搭建及串行通信连接
CH340G是一种USB转串口芯片，其内部集成了USB2.0接口协议和串口通信协议，能够自动处理USB与串口之间的数据转换和协议转换。

## Slide 32
1
2
任务规划与设计
3
指令控制应用主函数设计
4
系统搭建及
串行通信连接
串口通信的初始化
UART0的数据发送与接收

## Slide 33: 2.串口通信的初始化
步骤1 设置系统时钟采用32MHz晶振，即需CLKCONCMD &=~0x7F。
步骤2 UART0引脚需选用位置Alt1，并设置I/O模式及优先使用情况，
即需PERCFG&=~0xFF，P0SEL|=0x3C，P2DIR &= ~0xC0。
步骤3 设置通信波特率为19200bps，即需BAUD_E=9，BAUD_M=59。
步骤4 指定帧格式、清除缓冲器、禁止流控，配置为字符收发方式，即U0CSR|=0x80;
步骤5 设置通信为URrt 模式，则U0GCR|=0x80；
步骤6 清除UART0、RX接收中断标志，使能总中断和UART0中断。

## Slide 34: 2.串口通信的初始化

## Slide 35
1
2
任务规划与设计
3
指令控制应用主函数设计
4
系统搭建及
串行通信连接
串口通信的初始化
UART0的数据发送与接收

## Slide 36: 3. UART0的数据发送与接收
图1-4-8 主函数中UART收发操作流程

## Slide 37: 3. UART0的数据发送与接收
图1-4-8 UART收发操作流程

## Slide 38
1
2
任务规划与设计
3
指令控制应用主函数设计
4
系统搭建及
串行通信连接
串口通信的初始化
UART0的数据发送与接收

## Slide 39: 4. 指令控制应用主函数设计

## Slide 40
任务四 串口控制交通灯
设备与资源准备：

## Slide 41
实施流程：
任务四 串口控制交通灯

## Slide 42
工作区、项目创建、工程选项配置操作方法详见项目一任务一的任务实施部分。
1.工程的创建、修改工程配置

## Slide 43
实施流程：
任务四 串口控制交通灯

## Slide 44
参考给出的变量定义、延时函数、I/O端口初始函数和前面的串口通信初始化、数据收发、主程序模块，整理出完整的上位机下发指令控制交通灯模式切换控制程序。
2. 编写、分析、调试程序

## Slide 45
任务四 串口控制交通灯
实施流程：

## Slide 46
3. 程序编译与下载调试
编译无错后，下载程序到ZigBee模块，方法参考任务一。

## Slide 47
延伸阅读
智慧交通——红绿灯远程联网控制
图1-4-10 智慧交通控制系统

## Slide 48
任务拓展
编程实现串口调试助手给ZigBee模块发字符串时，ZigBee模块会返回接收到的字符串。